Załącznik nr 2 do DZ/21/ZO/2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa i montaż kompletnego systemu do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w obiegu c.w.u. (dezynfekcja wody z zastosowaniem jonów miedzi i srebra) wraz z roczną umową na konserwację w/w systemu dla SZPZOZ
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” nr postępowania DZ/21/ZO/2019. Certyfikowany system do gwarantowanego zwalczania bakterii z gatunku Legionella (poprzez jonizację jonami miedzi i srebra) do wymogów określonych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązuje się przeprowadzić wizję lokalną na swój koszt w celu uzgodnienia wszelkich niezbędnych szczegółów z Zamawiającym;

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować w pełni certyfikowany gwarantowany system do zwalczania bakterii z gatunku Legionella sp. w obiegu c.w.u. – poprzez jonizację jonami miedzi i srebra (oferta powinna zawierać wszelkie niezbędne koszty do realizacji usługi);

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie potwierdzana i konsultowana na bieżąco
z Zamawiającym;

- Wykonawca udzieli rocznej umowy na konserwację;

- W ramach umowy na konserwację  Wykonawca zapewnia obsługę i monitoring systemu do dezynfekcji z zastosowaniem jonów miedzi i srebra:

- 4 razy do roku prewencyjna konserwacja systemu na miejscu,

- 4 razy do roku czyszczenie i/lub wymiana elektrod.

- W okresie trwania umowy na konserwację systemu Wykonawcy zapewnia bezpłatny przyjazd do 24 godzin od chwili zgłoszenia;

- Wykonawca ma obowiązek wykonywać badania parametrów jonów miedzi i srebra do czasu uzyskania właściwych poziomów w/w parametrów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. Po tym czasie Zamawiający będzie badać wodę we własnym zakresie;

- Wykonawca zapewnia pisemną gwarancję skuteczności systemu do zwalczania bakterii typu Legionella; Sprzedający gwarantuje, że system zwalczy bakterię z gatunku Legionella w obrębie instalacji ciepłej wody  użytkowej co zostanie potwierdzone badaniami wody przez akredytowane laboratorium;

- Ilość bakterii z gatunku Legionella musi uzyskać poziom i utrzymać go do końca terminu trwania gwarancji, zgodnie z obowiązującymi normami – wydawany przez Państwowy Nadzór Sanitarny; system skutecznie eliminujący bakterie i spełniający wszystkie niezbędne normy zawartości jonów miedzi i srebra;

- Wykonawca gwarantuje, że urządzenie jest sprawdzone, wolne od wadi uszkodzeń;

- Przygotowanie lokalizacji do montażu systemu do zwalczania Legionella, tj. montaż Bypass
w głównej sieci wodociągowej, gotowy do podłączenia systemu (Bypass złożony z 3 zaworów odcinających oraz przewodów doprowadzających wodę do urządzenia) - w cenie usługi.

- Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od podpisania Umowy.

- Warunki płatności: zakup systemu: płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy.

Dostawa, montaż, uruchomienie: płatność przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT  na rachunek bankowy Wykonawcy.

Umowa serwisowa – płatność przelewem z góry – łącznie.